## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG
Notes: 1

## Slide 2
Nắm vững các kiến thức cơ bản về an toàn trong xưởng cơ khí.
Nhận diện được các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi vận hành máy móc.
Sử dụng thành thạo các trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).
Rèn luyện ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp an toàn.
Biết cách xử lý tình huống khẩn cấp và sơ cứu cơ bản.
MỤC TIÊU BÀI HỌC

## Slide 3
Nguy Hiểm
Nhận diện rủi ro
Bảo Hộ
PPE & Thiết bị
Vận Hành
An toàn máy móc
Quản Lý
Phương pháp 5S
Ứng Phó
Sơ cứu & PCCC
Quy Định
TCVN & Luật ATLD
NỘI DUNG CHÍNH

## Slide 4
PHẦN I
CÁC MỐI NGUY HIỂM TRONG CƠ KHÍ

## Slide 5
Nguy cơ Cơ học
Cắt, đâm, kẹp, cuốn, văng bắn phôi hoặc dụng cụ gia công.
Nguy cơ Điện
Rò rỉ điện, chập mạch, phóng điện từ thiết bị công suất lớn.
TỔNG QUAN CÁC MỐI NGUY

## Slide 6
Mối nguy chính đến từ các bộ phận chuyển động quay, tịnh tiến:
Bị cuốn vào mâm cặp, dây curoa.
Bị kẹp giữa các bộ phận máy.
Phôi nóng văng bắn vào mắt.
Vật sắc nhọn gây đứt tay.
NGUY CƠ CƠ HỌC CHI TIẾT

## Slide 7
Kiểm tra dây dẫn, phích cắm trước khi cắm điện cho máy.
Các tủ điện phải có nắp đậy và biển cảnh báo nguy hiểm.
Không vận hành máy khi tay ướt hoặc sàn nhà có nước.
Sử dụng hệ thống nối đất (tiếp địa) cho tất cả máy công cụ.
Ngắt nguồn điện ngay lập tức khi phát hiện mùi khét hoặc tiếng nổ.
AN TOÀN ĐIỆN TRONG XƯỞNG

## Slide 8
Hồ quang hàn gây cháy da và hỏng võng mạc mắt.
Nguy cơ bỏng do kim loại nóng chảy (xỉ hàn).
Khói hàn độc hại cần hệ thống hút cục bộ.
Nguy cơ cháy nổ từ bình khí nén.
NHIỆT VÀ BỨC XẠ (HÀN)

## Slide 9
* Thao tác sai quy trình chiếm tỷ lệ cao nhất (45%)
THỐNG KÊ NGUYÊN NHÂN TAI NẠN

## Slide 10
PHẦN II
THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN (PPE)

## Slide 11
Kính bảo hộ (Chống phôi văng).
Quần áo bảo hộ (Gọn gàng).
Giày bảo hộ (Mũi thép chống dập).
Nút tai (Chống ồn).
Mũ bảo hộ (Va đập trên cao).
DANH MỤC PPE BẮT BUỘC

## Slide 12
Kính trắng
Dùng cho mài, tiện, phay.
Mặt nạ hàn
Chống tia cực tím, hồng ngoại.
Mũ cứng
Bảo vệ khi làm việc dưới vật treo.
BẢO VỆ MẮT VÀ ĐẦU

## Slide 13
Găng tay da: Dùng khi hàn, bưng bê vật nặng, sắc nhọn.
Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối không đeo găng tay vải khi vận hành máy quay (Tiện, khoan).
Giày mũi sắt: Chống vật nặng rơi và phôi nóng rơi vào chân.
Tác phong: Quần áo phải bỏ vào trong quần, không để dây dợ rườm rà.
BẢO VỆ TAY VÀ CHÂN

## Slide 14
PHẦN III
AN TOÀN VẬN HÀNH MÁY CÔNG CỤ

## Slide 15
Không vận hành máy khi chưa được đào tạo và cấp phép.
Kiểm tra hệ thống che chắn và nút dừng khẩn cấp trước khi chạy.
Tắt máy hoàn toàn trước khi đo đạc hoặc vệ sinh phôi.
Không rời máy khi máy đang hoạt động.
Dọn dẹp phôi bằng móc hoặc bàn chải chuyên dụng (không dùng tay).
QUY TẮC CHUNG KHI VẬN HÀNH

## Slide 16
Các nguyên tắc sống còn:
Tháo chìa khóa mâm cặp ngay sau khi siết.
Tóc dài phải búi gọn trong mũ.
Không đeo đồng hồ, nhẫn, vòng tay.
Luôn đóng nắp che mâm cặp khi máy chạy.
AN TOÀN MÁY TIỆN (1)

## Slide 17
Chọn tốc độ quay mâm cặp phù hợp với khối lượng phôi.
Sử dụng mũi tâm khi tiện phôi dài (tránh văng phôi).
Dùng bàn chải để làm sạch phôi, không thổi khí nén vào mâm cặp.
Dừng máy hoàn toàn trước khi thay dao hoặc điều chỉnh đài dao.
AN TOÀN MÁY TIỆN (2)

## Slide 18
Video mô phỏng các lỗi thường gặp dẫn đến cuốn quần áo vào mâm cặp.
Click để xem Video Mô Phỏng Thao Tác Chuẩn
MÔ PHỎNG VIDEO: AN TOÀN MÁY TIỆN

## Slide 19
Kẹp chặt phôi bằng ê-tô hoặc gá kẹp chuyên dụng.
Sử dụng kính bảo hộ vì phôi phay văng rất mạnh.
Tuyệt đối không dùng tay gạt phôi khi dao đang quay.
Kiểm tra dao phay có bị nứt, mẻ trước khi lắp.
AN TOÀN MÁY PHAY (1)

## Slide 20
Giữ khoảng cách an toàn giữa tay và dao phay.
Sử dụng tấm chắn bắn phoi và dung dịch làm nguội.
Khi tháo lắp dao, phải dùng giẻ dày để cầm (dao rất sắc).
Sử dụng búa nhựa hoặc búa đồng để gõ phôi (tránh bắn tia lửa).
AN TOÀN MÁY PHAY (2)

## Slide 21
Click để xem Video Mô Phỏng Nguy Cơ Văng Phôi
MÔ PHỎNG VIDEO: AN TOÀN MÁY PHAY

## Slide 22
Máy Khoan
Kẹp chặt phôi, không dùng tay giữ phôi nhỏ. Không đeo găng tay vải.
Máy Mài
Kiểm tra đá mài có vết nứt không. Khoảng cách giữa đá và bệ tỳ < 3mm.
MÁY KHOAN VÀ MÁY MÀI

## Slide 23
Sử dụng thiết bị che chắn an toàn quang học (cảm biến).
Yêu cầu nhấn 2 nút đồng thời để kích hoạt hành trình máy.
Sử dụng các dụng cụ kẹp phôi dài để tránh đưa tay vào vùng nguy hiểm.
Bảo dưỡng định kỳ hệ thống phanh và ly hợp của máy dập.
AN TOÀN MÁY DẬP, CHẤN

## Slide 24
Hàn điện: Chống điện giật, tia hồ quang.
Hàn khí: Chống nổ bình oxy, acetylen.
Phải có bình chữa cháy cạnh khu vực hàn.
Lắp van chống cháy ngược cho mỏ hàn khí.
AN TOÀN HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI

## Slide 25
PHẦN IV
QUẢN LÝ XƯỞNG VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO

## Slide 26
Sàng lọc
Loại bỏ vật không cần thiết.
Sắp xếp
Đặt vật đúng vị trí.
Sạch sẽ
Vệ sinh khu làm việc.
Săn sóc
Duy trì chuẩn 3S.
Sẵn sàng
Tự giác thực hiện.
An toàn
Mục tiêu cao nhất.
PHƯƠNG PHÁP 5S TRONG CƠ KHÍ

## Slide 27
Xưởng ngăn nắp giúp giảm 30% tai nạn vấp ngã:
Đường đi không có vật cản, dầu mỡ.
Dụng cụ treo trên bảng bóng (Shadow board).
Phế liệu phôi được gom vào thùng riêng.
MẶT BẰNG XƯỞNG GỌN GÀNG

## Slide 28
Lưng thẳng, xuống tấn bằng chân.
Giữ vật gần sát cơ thể.
Không xoắn vặn lưng khi đang mang nặng.
Dùng xe đẩy hoặc cần trục cho vật > 25kg.
NÂNG HẠ VẬT NẶNG ĐÚNG CÁCH

## Slide 29
Áp dụng khi sửa chữa, bảo trì máy:
1.
Thông báo cho người xung quanh.
2.
Tắt máy và ngắt cầu dao tổng.
3.
Khóa (Lockout): Dùng ổ khóa cá nhân khóa cầu dao.
4.
Đặt thẻ (Tagout): Treo thẻ "Đang sửa chữa - Không đóng điện".
5.
Thử vận hành để đảm bảo năng lượng dư đã hết.
QUY TRÌNH KHÓA NGUỒN (LOTO)

## Slide 30
PHẦN V
ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN

## Slide 31
Màu | Ý nghĩa
Đỏ | Cấm, Dừng lại
Vàng | Cảnh báo rủi ro
Xanh dương | Bắt buộc thực hiện
Xanh lá | Chỉ dẫn an toàn
HỆ THỐNG BIỂN BÁO AN TOÀN

## Slide 32
Vết đứt tay: Rửa sạch, băng ép cầm máu.
Bỏng nhiệt: Ngâm nước lạnh 15-20 phút.
Dị vật vào mắt: Rửa mắt bằng dung dịch NaCl, không dụi mắt.
Điện giật: Ngắt điện trước khi chạm vào nạn nhân.
SƠ CỨU CHẤN THƯƠNG CƠ KHÍ

## Slide 33
Biết vị trí và cách dùng bình CO2, bình bột.
Không để vật dễ cháy gần khu vực hàn, cắt.
Lối thoát hiểm luôn thông thoáng, không có vật cản.
Số điện thoại khẩn cấp: 114.
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

## Slide 34
Tỷ lệ tai nạn giảm dần nhờ áp dụng Công nghệ 4.0 và Ý thức người lao động.
XU HƯỚNG CẢI THIỆN AN TOÀN

## Slide 35
Chủ quan: "Tôi đã làm việc này 20 năm rồi".
Vội vàng: Muốn chạy đua kịp tiến độ.
Lơ là: Đùa giỡn, dùng điện thoại khi máy đang chạy.
Mệt mỏi: Thiếu ngủ, stress dẫn đến phản xạ chậm.
PHÂN TÍCH LỖI CON NGƯỜI

## Slide 36
Bản thân
Tuân thủ nội quy, bảo vệ chính mình.
Đồng nghiệp
Nhắc nhở, hỗ trợ an toàn cho nhau.
TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

## Slide 37
1.
Tại sao không được đeo găng tay vải khi tiện?
2.
Biển báo hình tam giác nền vàng có ý nghĩa gì?
3.
Thứ tự các bước trong quy trình LOTO là gì?
4.
Cần làm gì ngay khi phát hiện hỏa hoạn do điện?
CÂU HỎI ÔN TẬP

## Slide 38
Nhận diện
Mối nguy cơ học, điện, nhiệt.
Thực thi
Sử dụng PPE đầy đủ & đúng cách.
Kỷ luật
Tuân thủ 5S và Quy trình máy.
TÓM TẮT BÀI HỌC

## Slide 39
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Mời các bạn đặt câu hỏi thảo luận

## Slide 40
AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT SẢN XUẤT PHẢI AN TOÀN
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!
Email: an-toan-co-khi@school.edu.vn | Website: safety-first.vn

## Slide 41
https://media.istockphoto.com/id/584585618/photo/futuristic-machinery-in-production-line.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=kFrazo4PE4jGkAmLglnws2dk_XKNzv9fYvHfe9i5XyE=
Source: www.istockphoto.com
https://mustang-workwear.com/wp-content/uploads/2024/10/PPE-manufacturer-Mustang-Safety.webp
Source: mustang-workwear.com
https://coreehs.com/wp-content/uploads/2025/12/7-Types-of-PPE-Personal-Protective-Equipment.webp
Source: coreehs.com
https://freerangestock.com/sample/149206/black-woman-wearing-safety-goggles-controlling-machinery.jpg
Source: freerangestock.com
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/076/660/106/non_2x/close-up-of-a-heavy-metal-cnc-milling-machine-with-sparks-flying-photo.jpeg
Source: www.vecteezy.com
https://www.compliancesigns.com/blog/wp-content/uploads/2019/08/5S-shadow-boards_1_1.jpg
Source: www.compliancesigns.com
IMAGE SOURCES

## Slide 42
https://img.magnific.com/premium-vector/weights-handling-safety-ergonomic-posture-back-carry-push-heavy-goods-manual-correctly-incorrect-work-lifting-loads-loadman-infographics-splendid-vector-illustration-correct-safety_81894-11714.jpg
Source: www.magnific.com
https://media.istockphoto.com/id/887050752/vector/set-of-safety-caution-signs-and-symbols-of-forklift-operation-forklift-operation-signs-to-use.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=m_E4LAgbwQyk2RGTAWBpGt0C4zvXBao8LWHZ2EQ3kY8=
Source: www.istockphoto.com
https://i.etsystatic.com/64403366/r/il/d0a758/7665654706/il_570xN.7665654706_t2o6.jpg
Source: www.etsy.com
https://cdn.toolstation.com/content/IMG_8854EDBW.jpg
Source: www.toolstation.com
IMAGE SOURCES