## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG HT PHÂN PHỐI KHÍ
Notes: 1

## Slide 2
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/ MÔĐUN:
BD, SC HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC

## Slide 3
BÀI 1
NHẬN DẠNG, THÁO LẮP HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU
1.1. Nhiệm vụ
Hệ thống phân phối khí (cơ cấu phân phối khí) có nhiệm vụ đóng, mở các cửa hút (nạp), cửa xả (thải) để nạp đầy hỗn hợp (xăng + không khí) hoặc không khí vào trong xy lanh và xả sạch khí đã cháy ra ngoài theo trình tự làm việc của động cơ.
1.2. Yêu cầu
Đảm bảo chất lượng của quá trình trao đổi khí.
Đóng, mở các xu páp đúng thời điểm.
Đảm bảo đóng kín buồng cháy.
Độ mòn của chi tiết ít nhất và tiếng kêu nhỏ nhất.
Dễ điều chỉnh, sửa chữa và thay thế khi hư hỏng.

## Slide 4
2. PHÂN LOẠI
2.1. Hệ thống phân phối khí dùng xu páp
- Hệ thống phân phối khí loại xu páp đặt bên
- Hệ thống phân phối khí loại xu páp treo
- Hệ thống phân phối khí loại trục cam trên nắp máy
2.2. Hệ thống phân phối khí loại ngăn kéo phân phối (van trượt)
2.3. Hệ thống phân phối khí loại kết hợp (vừa ngăn kéo vừa có xu páp)

## Slide 5
Hình 1.1: Hệ thống phân phối khí loại xu páp đặt bên (a) và xu páp treo (b)

## Slide 6
3. NHẬN DẠNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
3.1. Cấu tạo hệ thống phân phối khí dùng xupap treo

## Slide 7
1- Ổ đặt | 6- Móng hãm | 11- Đũa đẩy
2- Xu páp | 7- Đòn gánh | 12- Con đội
3- Bạc dẫn hướng | 8- Trục đòn gánh | 13- Trục cam
4. Lò xo 5. Đĩa tựa | 9. Vít điều chỉnh 10. Giá đỡ | 14- BR phân phối

## Slide 8
3.2. Nguyên lý hoạt động hệ thống phân phối khí dùng xupap treo :
Khi động cơ hoạt động, trục khuỷu quay làm cho trục cam 13 quay khiến các vấu cam quay theo. Vấu cam đẩy con đội 12, đũa đẩy 11 đi lên ép cần bẩy 7 quay quanh trục 8 tì ép đuôi xu páp, qua đĩa lò xo 5 ép lò xo 4 để đẩy xu páp 2 đi xuống mở cửa thông. Khi đỉnh vấu cam trượt qua đáy con đội thì lò xo xu páp 4, thông qua đĩa lò xo 5 đẩy xu páp đi lên đóng cửa thông đồng thời qua cần bẩy 7 ép đũa đẩy 11 và con đội 12 đi xuống để đẩy con đội tiếp xúc với mặt cam.
Như vậy, lực mở xu páp là lực đẩy của vấu cam, còn lực đóng kín xu páp là lực dãn của lò xo tác dụng lên đĩa lò xo 5.

## Slide 9
    3.2. Hệ thống phân phối khí dùng van trượt
Đa số sử dụng trên động cơ hai kỳ, pít tông đóng vai trò như một van trượt điều khiển đóng mở lỗ nạp và lỗ xả.

## Slide 10
1- Bugi; 2- Cửa xả; 3- Van cấp nhiên liệu; 4- Họng khuếch tán bộ chế hoà khí; 5- Hộp trục khuỷu; 6- Cửa hút; 7- Buồng cháy.

## Slide 11
BÀI 2
CÁC BỘ PHẬN BẤT ĐỘNG
1.1. BÖ m¸y
1.1.1. CÊu t¹o
1: N¾p æ trôc; 2: Th©n c¸c te; 3: Lç bu l«ng; 4: G©n chÞu lùc;5: Lç th«ng dÇu;
6: Lç gi¶m träng l­îng; 7: Bu l«ng l¾p æ trôc; 8: æ trôc.

## Slide 12
1.1.2. C«ng dông
BÖ m¸y cïng víi th©n m¸y t¹o thµnh kh«ng gian kÝn, chÞu ®ùng toµn bé träng l­îng cña ®éng c¬ vµ lµ gi¸ ®ì cho trôc khuûu lµm viÖc æn ®Þnh. BÖ m¸y lµm kÝn phÇn d­íi ®éng c¬ vµ lµm héc chøa vµ høng dÇu b«i tr¬n.
1.2. æ ®ì trôc khuûu
VÞ trÝ: æ ®ì trôc khuûu n»m trªn v¸ch ng¨n cña bÖ m¸y víi sè æ ®ì b»ng sè xi lanh céng thªm mét.
C«ng dông: æ ®ì trôc khuûu dïng ®Ó ®ì c¸c cæ trôc chÝnh cña trôc khuûu b¶o ®¶m cho trôc khuûu quay trßn, æn ®Þnh, vững ch¾c. Riªng æ ®ì trôc khuûu gÇn phÝa b¸nh ®µ võa cã t¸c dông ®ì trôc, võa chèng l¹i lùc däc trôc.

## Slide 13
1: N¾p æ ®ì; 2: bul«ng l¾p gÐp; 3: b¹c lãt trªn; 4: bÖ ®ì
5: g©n chÞu lùc; 6:b¹c lãt d­íi; 7: trôc khuûu; 8: khe hë b«i tr¬n;
9: líp hîp kim chèng mßn

## Slide 14
1.3. Th©n m¸y
1.3.1. NhiÖm vô
Th©n m¸y lµ chi tiÕt lín nhÊt ®Ó g¸ l¾p toµn bé c¸c bé phËn kh¸c cña ®éng c¬ lªn ®ã: S¬ my xi lanh, n¾p xi lanh,... ®Òu ®­îc l¾p ®Æt trªn th©n m¸y.

## Slide 15
1.4. N¾p m¸y (n¾p xi lanh)
1.4.1. NhiÖm vô:
N¾p xi lanh n»m phÝa trªn xi lanh, liªn kÕt víi th©n m¸y b»ng gu gi«ng hoÆc bu l«ng. N¾p xi lanh cïng víi s¬ mi xi lanh vµ ®Ønh piston h×nh thµnh buång ®èt (buång ®èt thèng nhÊt ).
N¾p xi lanh cßn lµ n¬i ®Ó l¾p c¸c thiÕt bÞ chi tiÕt kh¸c: xup¸p, vßi phun, ®­êng èng n­íc lµm m¸t, èng x¶, èng hót,...
N¾p xi lanh lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nÆng nhäc võa chÞu nhiÖt ®é cao võa chÞu ¸p suÊt lín.
1.4.2. VËt liÖu, cÊu t¹o
VËt liÖu: - §èi víi ®éng c¬ nhá vµ ®éng c¬ x¨ng th­êng dïng hîp kim nh«m A15, A110.
- §èi víi ®éng c¬ cì lín ®óc b»ng gang x¸m GX 21-40 ; GX 28-48; GX 32-52.

## Slide 17
1.5. S¬ mi xi lanh
1.5.1. NhiÖm vô. S¬ mi xi lanh cïng víi ®Ønh piston vµ n¾p xi lanh h×nh thµnh buång ®èt, s¬ mi xi lanh cßn lµ èng tr­ît (dÉn h­íng) cho piston chuyÓn ®éng lªn xuèng. Ngoµi ra nã cßn t¶i nhiÖt ra c¸c hèc n­íc lµm m¸t m«i tr­êng ngoµi.
1.5.2. CÊu t¹o, vËt liÖu
S¬ mi xi lanh th­êng lµm b»ng gang GX 28-48; GX 21-40; GX 32-52. Mét sè lo¹i ®­îc m¹ mét líp cr«m phÝa trong s¬ mi xi lanh cã d¹ng h×nh trô ®­îc chÕ t¹o chÝnh x¸c ®­îc Ðp vµo khèi th©n phÝa trªn s¬ mi cã gê ®Ó ®Þnh vÞ. S¬ mi xi lanh ®­îc lµm b»ng vËt liÖu chÞu mßn tèt, Ýt biÕn d¹ng, mÆt trong ®­îc gia c«ng víi ®é bãng, ®é chÝnh x¸c cao.

## Slide 18
1- S¬ mi xi lanh. 2- Th©n xi lanh. 3- Hốc nước lµm m¸t
4- gioăng kÝn n­ước. 5 - Lç n­ước lµm m¸t lªn n¾p xilanh

## Slide 19
1.2. æ ®ì trôc khuûu

## Slide 21
    6.2. Dẫn động thuỷ lực

## Slide 22
Nguyên lý làm việc của hệ dân động thuỷ lực như sau: khi cần mở ly hợp người lái tác dụng một lực vào bàn đạp 1 thông qua điểm tựa đầu dưới của bàn đạp tác dụng lên ty đẩy của Piston Xy lanh chính 2 làm Piston dịch chuyển sang phải. Dầu ở khoang bên phải của Piston được dồn ép tới khoang bên trái của Xy lanh công tác 4 qua ống dẫn 3. Piston của Xy lanh công tác 4 sẽ dịch chuyển sang phải và ty đẩy của nó sẽ tác dụng lên càng mở 5 đẩy bạc mở 6 dịch chuyển sang trái tác dụng vào các đầu đòn mở 7 kéo đĩa ép tách khỏi đĩa ma sát thực hiện mở ly hợp. Khi thôi tác dụng lực lên bàn đạp ly hợp, dưới tác dụng của các lò xo ép đẩy càng mở 5 dịch chuyển theo hướng ngược lại làm Piston của Xy lanh công tác 4 dịch chuyển sang trái đẩy dầu trở lại khoang bên phải của Xy lanh chính 2. Do đó Piston của Xy lanh 2 sẽ dịch chuyển sang trái cùng với lò xo hồi vị đưa bàn đạp 1 trở về vị trí ban đầu. Ly hợp trở về trạng thái đóng.

## Slide 23
    6.3. Dẫn động cơ khí cường hoá khí nén

## Slide 24
1 - Bàn đạp; 2 -Thanh đẩy; 3- Van phân phối; 4 - Lò xo lắp van; 5 -Nắp van; 6 -Lò xo thân van; 7 -Thân van; 8 - Thanh đẩy; 9, 10 - Càng mở; 11 - Bạc mở; 12 - Xy lanh lực;
13 - Piston; 14 - Tấm chặn; 15 - Ống dẫn khí.
Nguyên lý làm việc của hệ thống như sau: khi ly hợp đóng, trạng thái của van phân phối và Xy lanh lực như trên hình vẽ. Lúc này nắp van 5 của van phân phối dưới tác dụng của lò xo 4 đóng sự lưu thông khí nén từ cửa C tới cửa D nên Xy lanh lực 12 cũng ở trạng thái chưa làm việc.

## Slide 25
BÀI 3. HỘP SỐ
  1. Nhiệm vụ, phân loại
    1. Nhiệm vụ
Hộp số là bộ phận được bố trí sau li hợp và trước các đăng trong hệ thống truyền lực, hộp số có các nhiệm vụ sau:
- Truyền công suất từ động cơ đến bánh xe chủ động
- Thay đổi tỉ số truyền và mô men
- Cho phép ô tô chuyển động lùi, ô tô dừng tại chỗ mà không cần tắt máy hoặc cắt li hợp.
- Trích công suất cho các bộ phận công tác khác:xe có tời kéo, xe có thùng tự chút hàng...

## Slide 26
    2. Phân loại
- Theo trạng thái của trục hộp số trong quá trình làm việc:
+ Hộp số có trục cố định;
+ Hộp số có trục di động (hộp số hành tinh);
- Theo số trục của hộp số (không kể trục số lùi):
+ Hộp số hai trục;
+ hộp số ba trục.
- Theo số cấp
+ Hộp số 2 cấp;
+ Hộp số 3 cấp;
+ Hộp số 4 cấp; ...
- Theo cơ cấu gài số:
+ Bằng bánh răng di trượt;
+ bằng bộ đồng tốc;
+ Bằng phanh và ly hợp (đối với hộp số thuỷ cơ).
- Theo phương pháp điều khiển:
+ Điều khiển bằng tay;
+ Điều khiển tự động;
+ Điều khiển bán tự động.

## Slide 27
  2. Cấu tạo chung của hộp số.
    2.1. Hộp số hai trục
    a. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động hộp số hai trục

## Slide 31
BÀI 4. CÁC ĐĂNG
1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các đăng

## Slide 32
  2. Phân loại
  2.1. Phân loại theo công dụng
Theo công dụng của các đăng, người ta chia thành các loại sau:
- Các đăng nối giữa hộp số với cầu chủ động;
- Các đăng nối giữa cầu chủ động với bánh xe chủ động;
Các đăng nối giữa hộp số với các thiết bị phụ: bơm thuỷ lực, tời kéo, .
2.2. Phân loại theo đặc điểm động học
Theo đặc điểm động học của các đăng người ta chia thành các loại sau:
- Các đăng khác tốc: tốc độ quay của trục chủ động và bị động qua một khớp các đăng là khác nhau;
- Các đăng đồng tốc: tốc độ quay của trục chủ động và bị động qua một khớp các đăng là bằng nhau;
- Khớp nối: khớp nối khác các đăng là khả năng truyền mômen giữa trục chủ động và bị động qua khớp nối giới hạn trong khoảng 3o - 6o. 2.3. Phân loại theo kết cấu
Theo kết cấu của các đăng người ta chia thành các loại sau:
- Các đăng có trục chữ thập;
- Các đăng bi;
- Khớp nối đàn hồi, cho phép làm việc ở góc truyền giới hạn.

## Slide 33
  3. Các đăng khác tốc
  3.1. Sơ đồ cấu tạo và động học các đăng khác tốc

## Slide 34
Cấu tạo của các đăng khác tốc bao gồm nạng chủ động 5, nạng bị động 6 và chạc chữ thập 3. Nạng chủ động 5 được nối với trục 1 bằng then hoa và có hai lỗ 2. Nạng bị động 6 cũng được nối với trục bị động 4 bằng then hoa và cũng có hai lỗ 2. Trạc chữ thập 3 gồm hai chốt đặt vuông góc và cố định với nhau thành hình chữ thập. Các chốt của chạc chữ thập được lắp ghép với các lỗ 2 của nạng chủ động 5 và nạng bị động 6.

## Slide 35
3.2. Các đăng đồng tốc bi kiểu Veise

## Slide 36
    3.3. Các đăng đồng tốc bi kiểu Rzeppa

## Slide 37
    3.4. Các đăng đồng tốc kiểu Tripod

## Slide 38
BÀI 5. CẦU CHỦ ĐỘNG
1. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA CẦU CHỦ ĐỘNG
Cầu chủ động của ôtô bao gồm các bộ phận như truyền lực chính, vi sai, truyền lực cạnh và vỏ cầu. Ở loại dầm cầu cứng vỏ cầu đóng vai trò là dầm cầu. Còn ở hệ thống treo độc lập hộp vỏ cầu là một khối riêng được lắp đặt trên khung, trên dầm ngang sàn xe hay liền khối với hộp số và động cơ.
1.1. Truyền lực chính
    - Nhiệm vụ
Dùng để tăng mômen và truyền mômen quay từ trục các đăng đến các bánh xe chủ động của ôtô.
    - Phân loại
* Theo số cặp bánh răng:
  + Loại đơn: gồm một cặp bánh răng ăn khớp, thường sử dụng trên ôtô du lịch, ôtô tải nhỏ và trung bình;
  + Loại kép: gồm hai cặp bánh răng ăn khớp thường sử dụng ở ôtô vận tải trung bình và lớn.

## Slide 39
* Theo loại bánh răng:
  + Loại bánh răng côn răng thẳng (ít dùng);
  + Loại bánh răng côn răng xoắn;
  + Loại bánh răng hypoit;
  + Loại trục vít bánh vít.
  - Yêu cầu
+ Phải có tỉ số truyền cần thiết để phù hợp với chất lượng kéo và tính kinh tế nhiên liệu của ôtô;
+ Có kích thước nhỏ gọn để tăng khoảng sáng gầm xe;
+ Hiệu suất truyền động cao;
+ Đảm bảo có độ cứng vững tốt, làm việc không ồn, tuổi thọ cao;
+Trọng lượng cầu (trọng lượng phần không được treo) phải nhỏ.

## Slide 40
  1.2. Vi sai
    - Nhiệm vụ
Bộ vi sai đảm bảo cho các bánh xe chủ động quay với tốc độ góc khác nhau khi ôtô quay vòng hoặc khi đi trên đường không bằng phẳng.
    - Phân loại
Tuỳ theo các yếu tố căn cứ phân loại, vi sai được phân loại như sau:
* Theo công dụng:
  + Vi sai giữa các bánh xe;
  + Vi sai giữa các cầu.
* Theo kết cấu:
+ Vi sai với các bánh răng côn;
+ Vi sai với các bánh răng trụ;
+ Vi sai tăng ma sát.
* Theo đặc tính phân phối mômen xoắn:
  + Vi sai đối xứng: mômen xoắn phân phối đều ra các trục;
  + Vi sai không đối xứng: mômen xoắn phân phối không đều ra các trục.

## Slide 41
    - Yêu cầu
+ Phân phối mômen xoắn giữa các bánh xe hay giữa các trục theo tỉ lệ đảm bảo sử dụng trọng lượng bám của ôtô là tốt nhất;
+ Kích thước truyền động phải nhỏ gọn;
+ Có hiệu suất truyền động cao.
1.3. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của vi sai
Đây là truyền lực chính một cấp, bánh răng côn xoắn. Truyền lực chính bao gồm bánh răng chủ động 2 (còn gọi là bánh răng quả dứa) và bánh răng bị động 1 (còn gọi là bánh răng vành chậu). Bánh răng chủ động của truyền lực chính được chế tạo liền trục và gối trên vỏ bằng các ổ đỡ. Bánh răng bị động thường được ghép với vỏ bộ vi sai và cũng được gối trên vỏ bằng hai ổ đỡ

## Slide 43
- Nguyên lý làm việc:
Mômen từ trục các đăng truyền tới trục chủ động sang bánh răng bị động của truyền lực chính đến vỏ bộ vi sai. Khi ôtô chuyển động thẳng trên đường bằng phẳng, sức cản ở hai bánh xe chủ động là như nhau bán kính lăn của hai bánh xe chủ động là như nhau. Khi này các bánh răng hành tinh không quay quanh trục của nó mà chỉ đóng vai trò như một vấu truyền để truyền mômen từ vỏ vi sai đến hai bánh răng mặt trời ở hai phía với cùng mômen và số vòng quay như nhau đến hai bánh xe chủ động.

## Slide 44
      1.4. Truyền lực chính một cấp - vi sai thường có bộ khoá vi sai

## Slide 45
      1.5. Truyền lực chính hai cấp - vi sai thường dùng trên xe tải
1- Bánh răng quả dứa; 2- Bánh răng vành chậu; 3, 6- Cặp bánh răng trung gian; 4- Bán trục; 5- Vi sai

## Slide 46
    2. Bộ trợ lực lái sử dụng trợ lực khí nén
      2.1. Cấu tạo

## Slide 47
1- Xilanh; 2- Pittông ; 3,7,15,-Đường dẫn khí; 4-Bình chứa khí; 5- Máy nén khí; 6- Đồng hồ đo áp suất khí; 8,14- Lỗ thông với khí trời; 9,13- Van kép; 10- Đòn ngang đóng mở van kép; 11-Đòn quay dẫn động đòn ngang 10; 2,20- Thanh dẫn động; 16- Vô lăng; 17- Trục lái; 18- Cơ cấu lái (trục vít a –bánh vít b ) ;19- Đòn quay đứng cố định với trục của bánh vít; 21- Cần đẩy của pittông; 22-Thanh(đòn) kéo dọc; 23-Đòn ngang; 24 Cam hay ngỗng trục; 25- Bánh xe dẫn hướng; 26- Trục hay chốt đứng; 27- Thanh nối của hình thang lái.

## Slide 48
Khi thay đổi hướng chuyển động của ôtô giả sử quay vòng sang bên trái, người lái xe phải xoay vành tay lái hay vô lăng 16 ( theo chiều mũi tên ), qua trục lái 17, cơ cấu lái 18, đòn quay đứng 19, thanh 20 dịch chuyển sang trái kéo thanh 12 và đòn 11, làm cho đòn ngang 10 đẩy van kép 9 đi xuống.
Khí nén từ bình chứa 4, theo đường 7 vào buồng hay khoang A lên buồng B rồi theo đường 3 tới khoang D của xilanh 1, đẩy pittông 2 sang trái, qua cần 21, thanh 12, thanh kéo dọc 22, đòn quay ngang 23, cam hay ngỗng trục 24 làm cho bánh xe dẫn hướng 25 quay sang trái. Lúc này khoang E của xilanh 1 vẫn được thông với khí trời nhờ đường 15, buồng B phẩy, buồng C phẩy và lỗ 14. Khi cần vòng xe sang phải, thì phải xoay vô lăng theo chiều ngược lại và trình tự quá trình xảy ra tương tự nhưng van kép 9 đóng đường dẫn khí từ buồng A sang buồng B, đồng thời lối thông khoang D, buồng B và buồng C với khí trời. Van kép 13 đi xuống khí từ buồng A vào buồng B phẩy theo đuờng 15 vào khoang E đẩy pittông 2 sang bên phải, làm cho bánh xe dẫn hướng 25 lại quay sang bên phải.
      2.2. Nguyên lý hoạt động

## Slide 49
    3. Cầu dẫn hướng chủ động
    3.1. Sơ đồ cấu tạo
1- Truyền lực chính; 2- Côn bị động; 3 – Vi sai; 4- Bán trục;
5 – Đòn quay; 6- Cam quay; 7- Trục; 8 – Các đăng đồng tốc; 9 – Dầm cầu

## Slide 50
      3.2. Nguyên lý hoạt động
- Truyền động từ hộp số đến bánh răng côn chủ động truyền lực chính
(1) rồi đến bánh răng côn bị động (2) qua vi sai (3) đến bán trục (4) rồi qua khớp cac đăng đồng tốc đến trục (7) để dẫn động bánh xe.
- Khi điều khiển bánh xe quay qua phải hoặc qua trái người lái tác dụng vào hệ thống lái qua đòn (5) của cam quay (6) làm cam quay có thể quay quanh dầm cầu (9). Khi cam quay (6) quay quanh dầm cầu (9) thì trục (7) cũng phải quay theo, do đó bánh xe được lái đi một góc. Các đăng đồng tốc
(8) có tác dụng đảm bảo cho trục quay với tốc độ góc điều khi bánh xe quay
đi một góc độ nào bất kỳ trong phạm vi kết cấu cho phép.

## Slide 51
    4. Vị trí lắp đặt của bánh xe dẫn hướng
4.1. Góc camber (Góc doãng bánh xe)
Góc doãng bánh xe là góc bánh xe nghiêng về bên phải hay nghiêng về bên trái đối với đường thẳng góc với mặt đường

## Slide 52
4.2. Góc caster (Góc nghiêng của trụ quay đứng)
Caster là sự nghiêng về phía trước hoặc phía sau của trụ quay đứng

## Slide 53
      4.3. Góc kingpin (góc nghiêng ngang của trụ quay đứng )
Góc kingpin là góc nghiêng của trụ quay đứng trong mặt phẳng ngang vào phía trong so với đường thẳng đứng

## Slide 54
      BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC MH/MĐ
      MH/MĐ: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
Câu 1 (2.5.điểm): Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của ly hợp ma sát khô một đĩa bị động lò xo ép hình đĩa
Câu 2 (2.5.điểm): : Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc dẫn động cơ khí cường hoá khí nén
Câu 3 (2.5.điểm): : Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của hộp số 3 trục
Câu 4 (2.5.điểm): : Vẽ sơ đồ cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của bộ trợ lực lái sử dụng trợ lực khí nén