## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG MÔN VẼ ĐIỆN
Notes: 1

## Slide 2
BÀI GIẢNG MÔN HỌC VẼ ĐIỆN
NGÀNH : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
HỆ: TRUNG CẤP
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương

## Slide 3
Mục Lục Chương Trình Học
•
Bài mở đầu: Khái quát chung về vẽ điện
•
Bài 1: Các tiêu chuẩn cơ bản về vẽ điện
•
Bài 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện
•
Bài 3: Vẽ sơ đồ điện
•
Bài 4: Bản vẽ điện chiếu sáng
•
Bài 5: Bản vẽ cấp điện công nghiệp
•
Bài 6: Sơ đồ mạch điện tử
•
Ôn tập và kiểm tra tổng hợp

## Slide 4
Bài Mở Đầu: Khái Quát Chung Về Vẽ Điện
Bản vẽ điện là một trong những phần không thể thiếu trong hoạt động nghề nghiệp của ngành điện nói chung và của người thợ điện công nghiệp nói riêng.
Để thực hiện được một bản vẽ thì không thể bỏ qua các công cụ cũng như quy ước mang tính quy phạm của ngành nghề.

## Slide 5
Ý Nghĩa & Mục Tiêu Môn Học
Cung cấp kiến thức cơ sở để đọc, phân tích và thực hiện các bản vẽ, sơ đồ điện chuyên ngành.
Làm nền tảng học tập các môn chuyên môn: Máy điện, Cung cấp điện, Kỹ thuật lắp đặt điện.
Rèn luyện kỹ năng thực tế phục vụ trực tiếp cho quá trình thi công và thiết kế kỹ thuật.

## Slide 6
Năng Lực Sau Khi Học Xong Môn Học
Nhận Dạng Ký Hiệu
Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu điện, ký hiệu mặt bằng xây dựng theo TCVN và IEC.
Thi Công Bản Vẽ
Thực hiện bản vẽ điện chiếu sáng, lắp đặt điện, cung cấp điện, mạch điện tử đúng chuẩn.
Lập Dự Trù
Phân tích bản vẽ để thi công đúng thiết kế và dự trù khối lượng vật tư chính xác.

## Slide 7
2.1. Vật Liệu Dụng Cụ Vẽ - Giấy Vẽ
Trong vẽ điện thường sử dụng các loại giấy vẽ sau:
•
Giấy vẽ tinh: Bề mặt nhẵn mịn, độ dai cao.
•
Giấy bóng mờ: Dùng để can vẽ sơ đồ mạch.
•
Giấy kẻ ô ly: Dùng phác thảo nhanh bản vẽ kỹ thuật.

## Slide 8
Bút Chì Dùng Trong Vẽ Điện
Loại cứng (H đến 9H): Dùng vẽ những đường có yêu cầu độ sắc nét cao, ít để lại bụi chì.
Loại trung bình (HB): Độ cứng vừa phải, tạo độ đậm cần thiết cho nét vẽ thông thường.
Loại mềm (B đến 9B): Dùng vẽ các đường yêu cầu độ đậm cao, chú ý tránh làm bẩn bản vẽ.

## Slide 9
Thước Vẽ & Eke
Thước Díp
Dài 30-50 cm, dùng để kẻ những đoạn thẳng chính xác trên bản vẽ.
Thước Chữ T
Xác định các điểm thẳng hàng, khoảng cách theo đường chuẩn có sẵn.
Eke & Thước Tròn
Xác định góc vuông, đường song song và vẽ nhanh các cung tròn.

## Slide 10
2.2. Khổ Giấy Vẽ Kỹ Thuật
Các khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế ISO:
•
A0: 841 x 1189 mm
•
A1: 594 x 841 mm
•
A2: 420 x 594 mm
•
A3: 297 x 420 mm
•
A4: 210 x 297 mm

## Slide 11
2.3. Khung Tên Trong Bản Vẽ
Vị trí: Đặt ở góc phải, phía dưới của bản vẽ điện.
Qui định chữ viết: Tên trường (IN HOA h=5mm), Tên khoa (IN HOA h=2.5mm), Tên bản vẽ (h=7÷10mm).
Giúp quản lý thông tin bản vẽ, người vẽ, ngày vẽ và người kiểm tra thuận tiện.

## Slide 12
2.4. Chữ Viết Trong Bản Vẽ Điện
Quy chuẩn chữ viết kỹ thuật:
•
Có thể viết đứng hoặc viết nghiêng 75°.
•
Chiều cao khổ chữ h chuẩn: 14, 10, 7, 3.5, 2.5 mm.
•
Chiều rộng nét chữ tỉ lệ với chiều cao h để đảm bảo độ rõ ràng, sắc nét.

## Slide 13
2.5. Đường Nét Trong Vẽ Điện
STT | Loại đường nét | Mô tả / Tiêu chuẩn
1 | Nét cơ bản (liền đậm) | Cạnh thấy, đường bao thấy ($b = 0.2 \div 0.5$ mm)
2 | Nét liền mảnh | Đường gióng, đường kích thước ($b_1 = b/3$)
3 | Nét đứt | Cạnh khuất, đường bao khuất ($b_1 = b/2$)
4 | Nét chấm gạch mảnh | Đường trục, đường tâm ($b_1 = b/3$)

## Slide 14
Qui Tắc Ưu Tiên Các Nét Vẽ
Nét liền đậm: Cạnh thấy, đường bao thấy ưu tiên cao nhất.
Nét đứt: Cạnh khuất, đường bao khuất.
Nét chấm gạch: Đường trục, đường tâm.
Trường hợp các nét trùng nhau, ưu tiên nét thấy trước nét khuất.

## Slide 15
2.6. Cách Ghi Kích Thước
•
Đường gióng kích thước: Vẽ bằng nét liền mảnh, vuông góc với đường bao.
•
Đường ghi kích thước: Song song với đường bao, cách 7÷10 mm.
•
Mũi tên: Nằm trên đường kích thước, nhọn và thon đều, chạm sát đường gióng.

## Slide 16
Lưu Ý Chung Khi Ghi Kích Thước
Số ghi kích thước không phụ thuộc vào độ lớn của hình vẽ.
Đơn vị chiều dài tính bằng mm (không cần ghi đơn vị trừ khi có qui định riêng).
Đường tròn thêm dấu $\Phi$, cung tròn thêm chữ $R$ trước con số kích thước.

## Slide 17
2.7. Tỉ Lệ Bản Vẽ & 2.8. Cách Gấp Bản Vẽ
Tỉ Lệ Bản Vẽ
Tỉ lệ thu nhỏ (1/2, 1/5...), Tỉ lệ nguyên (1/1), và Tỉ lệ phóng to (2/1, 5/1...).
Cách Gấp Bản Vẽ
Bản vẽ lớn hơn A4 cần gấp gọn về khổ A4 để lưu trữ hồ sơ, đảm bảo khung tên hướng ra ngoài.

## Slide 18
Bài 1: Các Tiêu Chuẩn Bản Vẽ Điện
Tìm hiểu sâu hơn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN và tiêu chuẩn quốc tế IEC áp dụng trong thiết kế hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.
Đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và dễ hiểu giữa các đơn vị thiết kế và thi công.

## Slide 19
Bài 2: Các Ký Hiệu Qui Ước
Thiết Bị Đóng Cắt
Ký hiệu cầu chì, aptomat, công tắc, nút ấn trong mạch điện.
Máy Điện & Biến Áp
Ký hiệu cuộn dây, máy biến áp, động cơ điện xoay chiều và một chiều.
Thiết Bị Chiếu Sáng
Ký hiệu đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, ổ cắm điện âm tường và nổi.

## Slide 20
Bài 3: Vẽ Sơ Đồ Điện
Sơ đồ nguyên lý: Biểu diễn mối quan hệ điện giữa các phần tử mà không chú ý đến vị trí thực tế.
Sơ đồ lắp đặt: Chỉ rõ vị trí lắp đặt thực tế của thiết bị, dây dẫn trong không gian xây dựng.
Sơ đồ khối: Tổng quan hóa chức năng từng khối trong hệ thống lớn.

## Slide 21
Bài 4: Bản Vẽ Điện Chiếu Sáng
Bản vẽ mạng điện chiếu sáng sinh hoạt, công nghiệp bao gồm:
•
Mặt bằng bố trí đèn, công tắc, ổ cắm.
•
Sơ đồ nguyên lý phân phối điện chiếu sáng từ tủ điện chính.
•
Bảng thống kê thiết bị, dây dẫn chi tiết.

## Slide 22
Bài 5: Bản Vẽ Cấp Điện Công Nghiệp
Thiết kế hệ thống cấp điện cho phân xưởng, nhà máy.
Sơ đồ trạm biến áp, tủ điện động lực (MCC), tủ phân phối chính (MSB).
Hệ thống tiếp địa, chống sét bảo vệ an toàn công nghiệp.

## Slide 23
Bài 6: Sơ Đồ Mạch Điện Tử
Nội dung bao gồm các linh kiện bán dẫn:
•
Điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
•
Diode, Transistor, IC số và tương tự.
•
Mạch khuếch đại, mạch nguồn chỉnh lưu.

## Slide 24
Video Mô Phỏng Môn Học: Tổng Quan Hệ Thống
Mô phỏng 3D quá trình thiết kế sơ đồ điện trên CAD: Trực quan hóa bước tạo bản vẽ từ khâu lập khung tên đến bố trí linh kiện.
Video giúp học viên nắm bắt nhanh thao tác thực tế, tránh các lỗi sai phổ biến khi vẽ kỹ thuật điện.

## Slide 25
Video Mô Phỏng: Đọc Bản Vẽ Lắp Đặt Điện
Bước 1: Khảo Sát
Xem video mô phỏng đọc sơ đồ mặt bằng kết hợp sơ đồ tuyến dây thực tế.
Bước 2: Phân Tích Mạch
Mô phỏng đường đi dòng điện qua các thiết bị đóng cắt và tải tiêu thụ.
Bước 3: Kiểm Tra
Phát hiện lỗi sai thường gặp trên bản vẽ và phương pháp chỉnh sửa.

## Slide 26
Ứng Dụng Phần Mềm CAD Trong Vẽ Điện
AutoCAD và các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD Electrical, EPLAN):
•
Tăng tốc độ thiết kế bản vẽ điện.
•
Quản lý thư viện ký hiệu chuẩn quốc tế.
•
Tự động hóa đánh số thiết bị và lập bảng thống kê vật tư.

## Slide 27
Bài Tập Thực Hành Thiết Kế Bản Vẽ A3
Yêu cầu sinh viên hoàn thành 01 bản vẽ lắp đặt điện chiếu sáng căn hộ trên khổ giấy A3.
Đảm bảo đúng tỷ lệ, tiêu chuẩn đường nét, ghi kích thước và hoàn thiện khung tên chính xác.

## Slide 28
Kiểm Tra Đánh Giá Thường Xuyên
Chuyên Cần
Đánh giá quá trình tham gia học tập trên lớp và chuẩn bị bài (10%).
Thực Hành
Chấm điểm các bài tập vẽ tay và vẽ trên máy tính theo tiến độ (40%).
Thi Kết Thúc
Bài thi thực hành hoàn chỉnh bản vẽ kỹ thuật điện cuối môn (50%).

## Slide 29
Tài Liệu Tham Khảo Chính
Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện - Khoa Điện, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật CN.
Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về Ký hiệu sơ đồ điện.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng AutoCAD Electrical cơ bản và nâng cao.

## Slide 30
Tổng Kết Môn Học
Sau khi hoàn thành môn học, học viên đã trang bị:
•
Nền tảng vững chắc về tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật điện.
•
Kỹ năng đọc hiểu thành thạo mọi bản vẽ điện dân dụng & công nghiệp.
•
Sẵn sàng tiếp thu các môn chuyên ngành tiếp theo.

## Slide 31
Hỏi & Đáp
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!
Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao.