## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DUNG
Notes: 1

## Slide 2
BÀI GIẢNG MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG
NGÀNH : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
HỆ TRUNG CẤP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

## Slide 3
Mục Lục Chương Trình Học
•
Bài 1: Khái quát chung về thiết bị điện gia dụng
•
Bài 2: Thiết bị đun nóng chạy bằng điện
•
Bài 3: Thiết bị lạnh gia dụng (Tủ lạnh, Tủ đông)
•
Bài 4: Hệ thống máy nén và môi chất lạnh
•
Bài 5: Máy lọc nước và thiết bị xử lý nước gia đình
•
Bài 6: Thiết bị cơ điện gia dụng (Quạt, Máy giặt)
•
Bài 7: An toàn điện và bảo dưỡng thiết bị
•
Tổng kết môn học và Kiểm tra cuối khóa

## Slide 4
Bài 1: Khái Quát Về Thiết Bị Điện Gia Dụng
Thiết bị điện gia dụng đóng vai trò thiết yếu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nhẹ sức lao động chân tay cho con người trong gia đình hiện đại.
Yêu cầu chung: An toàn điện, tiết kiệm năng lượng, độ bền cao và thân thiện với môi trường.

## Slide 5
Phân Loại Thiết Bị Điện Gia Dụng
Thiết Bị Đun Nóng
Nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bình nước nóng, bàn là điện.
Thiết Bị Làm Lạnh
Tủ lạnh, tủ đông, máy điều hòa không khí dân dụng.
Thiết Bị Cơ Điện
Quạt điện, máy giặt, máy bơm nước, máy hút bụi.

## Slide 6
Bài 2: Thiết Bị Đun Nóng Chạy Bằng Điện
Nguyên lý hoạt động: Biến đổi điện năng thành nhiệt năng dựa trên hiệu ứng Joule - Lenz ($Q = I^2Rt$).
Sử dụng dây điện trở có hệ số nhiệt điện trở nhỏ, chịu nhiệt độ cao (Nichrome).
Luôn trang bị rơ-le nhiệt bảo vệ quá nhiệt để đảm bảo an toàn cháy nổ.

## Slide 7
Cấu Tạo Và Phân Loại Dây Đốt Nóng
Dây đốt nóng là linh kiện cốt lõi của các thiết bị đun:
•
Loại hở: Dây điện trở quấn trên trụ sứ hoặc rãnh gạch chịu lửa (bếp điện cũ).
•
Loại kín (Ống): Dây điện trở nằm trong ống kim loại, cách điện bằng bột Magie oxit MgO (bình nóng lạnh, ấm siêu tốc).

## Slide 8
Bình Nước Nóng Gián Tiếp
Ruột Bình
Chứa nước dung tích từ 15 đến 100 lít, tráng men titan chống rỉ sét.
Thanh Đốt & Magie
Thanh nhiệt gia nhiệt nước kết hợp thanh Magie chống ăn mòn điện hóa.
Rơ-le Nhiệt
Tự động ngắt nguồn khi nhiệt độ đạt mức cài đặt (75-80°C).

## Slide 9
Bài 3: Thiết Bị Lạnh Gia Dụng (Tủ Lạnh)
Tủ lạnh gia đình thường có 2 đến 3 ngăn:
•
Ngăn đông: Nhiệt độ từ -18°C đến -5°C, dùng cấp đông thực phẩm dài hạn.
•
Ngăn mát: Nhiệt độ từ 0°C đến 10°C, bảo quản rau quả, thức ăn chín ngắn hạn.

## Slide 10
Chu Trình Làm Lạnh Cơ Bản
Máy nén (Block): Hút và nén hơi môi chất lạnh áp suất thấp thành áp suất cao, nhiệt độ cao.
Dàn ngưng tụ (Dàn nóng): Môi chất tỏa nhiệt ngưng tụ thành dạng lỏng cao áp.
Ống mao (Tiết lưu): Giảm áp suất đột ngột, hạ nhiệt độ sâu trước khi vào dàn bay hơi.

## Slide 11
Dàn Bay Hơi (Dàn Lạnh) & Tủ Lạnh
Trong dàn bay hơi, môi chất lỏng sôi ở áp suất thấp và nhiệt độ thấp (từ -29°C đến -13°C), thu nhiệt của không gian cần làm lạnh qua vách dàn.
Hơi môi chất sau khi bay hơi lại được máy nén hút về để duy trì chu trình tuần hoàn kín liên tục.

## Slide 12
Bài 4: Hệ Thống Máy Nén & Môi Chất
Máy Nén Piston
Dùng cơ cấu cơ khí chuyển động tịnh tiến để nén khí ga lạnh truyền thống.
Máy Nén Rotary
Dạng trục quay rôtor, hiệu suất cao, vận hành êm ái hơn ở tủ lạnh hiện đại.
Môi Chất Lạnh (Ga)
Các loại ga phổ biến: R134a, R600a thân thiện môi trường.

## Slide 13
Linh Kiện Phụ Trợ Trong Tủ Lạnh
STT | Tên linh kiện | Chức năng chính
1 | Phin sấy lọc | Giữ ẩm, lọc cặn bẩn trong đường ống tuần hoàn ga lạnh.
2 | Tecmô-tắt (Rơ-le nhiệt độ) | Điều khiển đóng ngắt mạch điện máy nén theo nhiệt độ ngăn.
3 | Rơ-le khởi động | Đóng điện cuộn đề máy nén lúc khởi động động cơ điện.
4 | Điện trở xả đá | Đốt nóng phá băng tuyết bám ở dàn lạnh (tủ không đóng tuyết).

## Slide 14
Bài 5: Máy Lọc Nước & Xử Lý Nước
Máy lọc nước gia đình (ví dụ công nghệ RO - Reverse Osmosis):
•
Loại bỏ cặn bẩn, tạp chất lơ lửng bằng các lõi lọc thô 1, 2, 3.
•
Màng lọc RO kích thước siêu nhỏ (0.0001 micron) loại bỏ kim loại nặng, vi khuẩn.
•
Lõi bù khoáng, tạo vị ngọt và cân bằng pH cho nước uống trực tiếp.

## Slide 15
Nguyên Lý Hoạt Động Hệ Thống Lọc RO
Bơm áp lực: Tạo áp suất cao đẩy dòng nước vượt qua sức cản của màng lọc RO bán thấm.
Tách dòng nước thành hai phần: Nước tinh khiết đi vào bình áp và nước thải chứa tạp chất xả ra ngoài.
Van áp thấp, van áp cao tự động ngắt khi đầy bình hoặc mất nguồn nước cấp.

## Slide 16
Bài 6: Thiết Bị Cơ Điện Gia Dụng (Quạt Điện)
Động Cơ Điện Xoay Chiều
Động cơ không đồng bộ một pha chạy tụ điện (vòng ngắn mạch hoặc tụ ngậm).
Hệ Thống Cánh & Lồng
Tạo lưu lượng gió làm mát không gian phòng khách, phòng ngủ.
Hộp Số & Đảo Gió
Thay đổi tốc độ quay cuộn dây stator và tuabin cơ học đảo hướng gió.

## Slide 17
Cấu Tạo & Hoạt Động Máy Giặt Gia Dụng
Máy giặt tự động lồng đứng hoặc lồng ngang:
•
Van cấp nước điện từ: Tự động đóng mở nước vào lồng.
•
Động cơ & Hộp số truyền động: Đảo chiều giặt và quay vắt ly tâm tốc độ cao.
•
Bơm xả & Cảm biến mức nước: Xả nước thải và kiểm soát lượng nước cấp chuẩn xác.

## Slide 18
Bài 7: An Toàn Điện & Bảo Dưỡng Thiết Bị
Nguy cơ tai nạn điện: Hở điện vỏ máy, chạm chập do ẩm ướt, quá tải đường dây cấp nguồn.
Bắt buộc nối đất an toàn (dây tiếp địa) cho các thiết bị vỏ kim loại lớn (tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh).
Lắp đặt thiết bị chống dòng rò (ELCB / RCCB) phòng chống giật điện hiệu quả.

## Slide 19
Quy Trình Bảo Dưỡng Thiết Bị Đun Nóng
Vệ Sinh Cáu Cặn
Làm sạch cặn bám trên thanh đốt bình nóng lạnh và ấm siêu tốc định kỳ 6 tháng.
Kiểm Tra Thanh Magie
Thay thế thanh Magie khi bị mòn quá 50% để bảo vệ ruột bình không bị thủng.
Kiểm Tra Rơ-le
Đảm bảo rơ-le ngắt nhiệt hoạt động nhạy bén, tránh cháy nổ do quá nhiệt.

## Slide 20
Bảo Dưỡng Thiết Bị Lạnh (Tủ Lạnh, Tủ Đông)
Các bước bảo dưỡng định kỳ:
•
Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh sạch sẽ để tăng hiệu suất trao đổi nhiệt.
•
Kiểm tra độ kín của gioăng cửa tủ lạnh, tránh thất thoát hơi lạnh gây tốn điện.
•
Kiểm tra áp suất ga, bổ sung môi chất lạnh nếu đường ống bị rò rỉ mọt dàn.

## Slide 21
Xử Lý Sự Cố Thường Gặp Ở Thiết Bị Điện
Thiết bị không nóng: Kiểm tra đứt dây đốt nóng, hỏng rơ-le nhiệt hoặc lỏng tiếp điểm nguồn.
Tủ lạnh không lạnh sâu: Kiểm tra máy nén không chạy, tắc ẩm phin lọc hoặc rò rỉ ga lạnh.
Quạt điện kêu to, ì máy: Kiểm tra khô dầu ổ bạc, hỏng tụ đề khởi động quạt.

## Slide 22
Video Mô Phỏng: Tổng Quan Thiết Bị Điện Gia Dụng
Mô phỏng 3D dòng năng lượng điện biến đổi nhiệt và cơ năng trong thiết bị gia đình: Giúp học viên hình dung rõ cấu trúc bên trong.
Trực quan hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện trong không gian bếp và phòng tắm hiện đại.

## Slide 23
Video Mô Phỏng: Chu Trình Làm Lạnh Tủ Lạnh
Bước 1: Nén Khí Ga
Xem video mô phỏng pít-tông máy nén đẩy ga áp suất cao vào dàn nóng.
Bước 2: Tiết Lưu
Quan sát quá trình giảm áp qua ống mao và hiện tượng sôi bay hơi thu nhiệt.
Bước 3: Trao Đổi Nhiệt
Mô phỏng quạt gió thổi hơi lạnh phân phối đều các ngăn tủ lạnh.

## Slide 24
Video Mô Phỏng: Hoạt Động Máy Lọc Nước RO
Nội dung video mô phỏng chi tiết:
•
Quá trình dòng nước đi qua 3 lõi lọc thô giữ lại bùn đất, tạp chất thô.
•
Nguyên lý thẩm thấu ngược qua màng RO dưới áp lực cao của bơm điện.
•
Cơ chế hoạt động tự động của van áp cao và bình áp chứa nước tinh khiết.

## Slide 25
Sử Dụng Đồng Hồ Vạn Năng Đo Kiểm Linh Kiện
Đo điện trở (Ôm kế): Kiểm tra tình trạng đứt hoặc thông mạch của dây đốt nóng, cuộn dây máy nén.
Đo điện áp AC/DC: Kiểm tra nguồn cấp điện đầu vào cho bảng mạch điều khiển tủ lạnh, máy giặt.
Đo cách điện: Kiểm tra rò điện vỏ thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

## Slide 26
Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thiết Bị Điện
Công Nghệ Inverter
Điều Chỉnh tần số dòng điện máy nén và động cơ giúp tiết kiệm 30-50% điện năng.
Sử Dụng Hợp Lý
Không mở cửa tủ lạnh quá lâu, điều chỉnh nhiệt độ bình nóng lạnh vừa phải.
Nhãn Năng Lượng
Lựa chọn thiết bị đạt chuẩn 4-5 sao tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương.

## Slide 27
Bài Tập Thực Hành Sửa Chữa Thiết Bị Điện
Nội dung thực hành tại xưởng thực hành:
•
Tháo lắp và kiểm tra thay thế thanh đốt bình nước nóng gián tiếp.
•
Kiểm tra nạp ga bổ sung cho tủ lạnh gia đình đúng kỹ thuật an toàn.
•
Vệ sinh thay thế lõi lọc định kỳ cho máy lọc nước RO gia đình.

## Slide 28
Kiểm Tra & Đánh Giá Kết Quả Học Tập
Chuyên Cần
Đánh giá sự tham gia lớp học lý thuyết và xem video mô phỏng (10%).
Thực Hành Xưởng
Đánh giá kỹ năng đo kiểm linh kiện và xử lý sự cố thiết bị (40%).
Thi Kết Thúc Môn
Bài thi lý thuyết tổng hợp và vấn đáp thực hành thiết bị điện gia dụng (50%).

## Slide 29
Tài Liệu Tham Khảo Chính
Giáo trình Thiết bị điện gia dụng - Khoa Điện & Điện tử, Trường CĐ Kỹ thuật.
Kỹ thuật sửa chữa tủ lạnh, máy giặt và lò vi sóng hiện đại.
Tài liệu hướng dẫn an toàn điện và tiêu chuẩn kỹ thuật điện gia dụng TCVN.

## Slide 30
Tổng Kết Môn Học
Sau khi hoàn thành môn học, học viên đã nắm vững:
•
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đun nóng, làm lạnh và cơ điện.
•
Kỹ năng đo kiểm, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố thông thường.
•
Nền tảng vững chắc để làm việc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật điện gia dụng.

## Slide 31
Hỏi & Đáp
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài giảng!
Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao.