## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT
Notes: 1

## Slide 2
Slide 2/30
Tổng quan
MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu các quy luật chung nhất của chuyển động cơ học.
Đối tượng: Chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn tuyệt đối.
Cơ sở cho các môn chuyên ngành: Cơ học máy, Sức bền vật liệu.

## Slide 3
Slide 3/30
Phần 1: Tĩnh học
PHẦN I: TĨNH HỌC
Nghiên cứu sự cân bằng của vật thể dưới tác dụng của lực.

## Slide 4
Slide 4/30
Lý thuyết cơ bản
CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC CƠ BẢN
Tiên đề 1
Hai lực cân bằng: cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều.
Tiên đề 2
Thêm hoặc bớt hệ lực cân bằng không đổi trạng thái vật.
Tiên đề 3
Quy tắc hình bình hành lực: Hợp lực của hai lực.

## Slide 5
Slide 5/30
Tĩnh học
LỰC VÀ MOMENT ĐỐI VỚI MỘT ĐIỂM
Công thức Moment:
Đặc trưng cho tác dụng làm quay.
Đơn vị: Newton-mét (N.m).

## Slide 6
Slide 6/30
Ngẫu lực
M
KHÁI NIỆM VỀ NGẪU LỰC
Đặc tính Ngẫu lực
Không có hợp lực (R = 0)
Hệ hai lực song song, ngược chiều, cùng độ lớn.
Tác dụng duy nhất là gây ra chuyển động quay.
Moment ngẫu lực là vector tự do.

## Slide 7
Hệ lực | Phương trình cân bằng | Số phương trình
Hệ lực phẳng | ΣX=0, ΣY=0, ΣM=0 | 3
Hệ lực không gian | ΣX, ΣY, ΣZ, ΣMx, ΣMy, ΣMz = 0 | 6
Hệ lực đồng quy | ΣX=0, ΣY=0, ΣZ=0 | 3
Slide 7/30
Cân bằng
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG TỔNG QUÁT

## Slide 8
Slide 8/30
Ma sát
MA SÁT VÀ GÓC MA SÁT
Lực ma sát nghỉ cực đại:
Phụ thuộc bản chất bề mặt.
Góc ma sát φ: tan(φ) = f.

## Slide 9
Slide 9/30
Kết cấu
ỨNG DỤNG TĨNH HỌC: PHÂN TÍCH DÀN
Phương pháp phân tích:
1. Phương pháp tách nút (Method of Joints).
2. Phương pháp mặt cắt (Method of Sections).
Giả thiết: Các thanh chỉ chịu kéo hoặc nén.

## Slide 10
Slide 10/30
Phần 2: Động học
PHẦN II: ĐỘNG HỌC
Nghiên cứu đặc điểm hình học của chuyển động (không xét lực).

## Slide 11
Slide 11/30
Chất điểm
VẬN TỐC VÀ GIA TỐC CHẤT ĐIỂM
Vận tốc
Gia tốc tiếp
Gia tốc pháp

## Slide 12
Slide 12/30
Vật rắn
CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
Chuyển động tịnh tiến: Mọi điểm có quỹ đạo giống nhau.
Quay quanh trục cố định: Đặc trưng bởi vận tốc góc ω.

## Slide 13
Slide 13/30
Song phẳng
CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG
Công thức Euler
Tổng hợp của tịnh tiến và quay.
Khái niệm tâm vận tốc tức thời (P).
Ví dụ: Bánh xe lăn không trượt trên đường.

## Slide 14
Slide 14/30
Mô phỏng 1
(Phân tích quỹ đạo và vận tốc tức thời)
MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC: CƠ CẤU 4 KHÂU
Mô hình hóa sự phụ thuộc giữa các khâu động.
CLICK ĐỂ XEM VIDEO MÔ PHỎNG

## Slide 15
Slide 15/30
Coriolis
HỢP CHUYỂN ĐỘNG: GIA TỐC CORIOLIS
Định lý hợp vận tốc:
Gia tốc Coriolis:

## Slide 16
Slide 16/30
Phần 3: Động lực học
PHẦN III: ĐỘNG LỰC HỌC
Nghiên cứu chuyển động dưới tác dụng của hệ lực.

## Slide 17
Slide 17/30
Newton
CƠ SỞ ĐỘNG LỰC HỌC: ĐỊNH LUẬT NEWTON
Định luật I: Quán tính.
Định luật II: F = m.a.
Định luật III: Tương tác lực.
Định luật IV: Độc lập tác dụng.

## Slide 18
Slide 18/30
Vi phân
m.x'' = ΣX m.y'' = ΣY m.z'' = ΣZ
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG
Hệ phương trình tọa độ Descarte
Bài toán thuận: Biết chuyển động tìm lực. Bài toán nghịch: Biết lực tìm chuyển động.

## Slide 19
Slide 19/30
Động lượng
ĐỊNH LÝ VỀ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG
Động lượng:
Định lý dạng đạo hàm:

## Slide 20
Slide 20/30
Động năng
ĐỊNH LÝ BIẾN THIÊN ĐỘNG NĂNG
Đây là phương pháp mạnh mẽ nhất để giải các bài toán tốc độ.
Động năng T
Năng lượng do chuyển động có được.
Công A
Tích phân của lực theo quãng đường.
Bảo toàn
T1 - T0 = ΣA

## Slide 21
Vật thể | Trục | Moment quán tính (J)
Thanh mảnh | Đầu thanh | (1/3) m.L²
Đĩa tròn | Tâm đĩa | (1/2) m.R²
Quả cầu đặc | Đường kính | (2/5) m.R²
Slide 21/30
Quán tính
MOMENT QUÁN TÍNH VẬT RẮN

## Slide 22
Slide 22/30
D'Alembert
NGUYÊN LÝ D'ALEMBERT
Lực quán tính:
Chuyển bài toán Động lực học về Tĩnh học.
ΣF + ΣFqt = 0.

## Slide 23
Slide 23/30
Mô phỏng 2
MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC: CON LẮC
MÔ PHỎNG BIẾN THIÊN NĂNG LƯỢNG

## Slide 24
Slide 24/30
Lagrange
PHƯƠNG TRÌNH LAGRANGE LOẠI II
Phương pháp tọa độ tổng quát: Giải các hệ phức tạp (Robot nhiều bậc tự do).

## Slide 25
Slide 25/30
Va chạm
HIỆN TƯỢNG VA CHẠM
Thời gian va chạm cực ngắn.
Lực va chạm cực lớn (Xung lực).
Hệ số khôi phục k (0 ≤ k ≤ 1).

## Slide 26
Slide 26/30
Robot
CƠ HỌC LÝ THUYẾT TRONG ROBOTICS
Phân tích Robot:
Động học thuận: Góc khớp → Vị trí tay.
Động học nghịch: Vị trí tay → Góc khớp.
Tính toán moment động cơ tại mỗi khớp.

## Slide 27
Phương pháp | Ưu điểm | Ứng dụng tốt nhất
Newton | Trực quan | Chuyển động đơn giản
Định lý tổng quát | Không cần xét lực liên kết | Hệ vật phức tạp
Lagrange | Hóa học hóa bài toán | Robot, Máy móc phức tạp
Slide 27/30
Tổng kết
SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI

## Slide 28
Slide 28/30
Thực hành
BÀI TẬP TỰ LUYỆN & DỰ ÁN
Tĩnh học
Tìm phản lực tại các gối đỡ của cầu vượt.
Động học
Phân tích vận tốc cơ cấu cam-cần đẩy.
Động lực học
Tính toán thời gian dừng của phanh xe.

## Slide 29
Slide 29/30
Kết luận
LỜI KẾT VÀ TẦM QUAN TRỌNG
"Cơ học là khởi đầu của mọi sự kiến tạo kỹ thuật."
Nắm vững Cơ lý thuyết là chìa khóa để trở thành một kỹ sư giỏi, có khả năng thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống máy móc trong tương lai.

## Slide 30
Slide 30/30
Kết thúc
HỎI VÀ ĐÁP (Q&A)
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!
lienhe@dhbachkhoa.edu.vn
www.bachkhoa-mechanics.vn

## Slide 31
IMAGE SOURCES
https://www.worldscientific.com/action/showCoverImage?doi=10.1142/13992
Source: www.worldscientific.com
http://www.firgelliauto.com/cdn/shop/articles/resultant-force-calculator-diagram.png?v=1772842209
Source: www.firgelliauto.com
https://rmitlibrary.github.io/cdn/learninglab/illustration/subject-support/physics/forces-on-incline-parallel.png
Source: learninglab.rmit.edu.au
https://image.slidesharecdn.com/suspensionbridgespresentation-251104045140-c781f62a/75/Suspension_Bridges_Presentation-For-Engineering-Mechanics-pptx-2-2048.jpg
Source: www.slideshare.net
https://static-01.extrica.com/articles/24973/24973-gabs-3999x2249.webp
Source: www.extrica.com
https://blogs.sw.siemens.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/10/kineoworks-parallel-linkage-simulation-feature-image.jpg
Source: blogs.sw.siemens.com

## Slide 32
IMAGE SOURCES
https://i.ytimg.com/vi/UCLOiOmWgww/sddefault.jpg
Source: www.youtube.com
https://usradioguy.com/wp-content/uploads/2024/07/orbital.jpg
Source: usradioguy.com
https://frontend-assets.simscale.com/media/2022/07/RM.png
Source: www.simscale.com
https://simonebertonilab.com/wp-content/uploads/2023/12/Pendulum.png
Source: simonebertonilab.com