## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ HỆ THỐNG LÀM MÁT
Notes: 1

## Slide 2
HỆ THỐNG BÔI TRƠN & LÀM MÁT Ô TÔ
Giáo trình Kỹ thuật Động cơ Ô tô

## Slide 3
Động cơ đốt trong sinh ra nhiệt lượng rất lớn và ma sát cực mạnh giữa các chi tiết chuyển động.
Hệ thống bôi trơn: Giảm ma sát, làm sạch và bảo vệ chi tiết.
Hệ thống làm mát: Duy trì nhiệt độ làm việc tối ưu (80-95°C).
Hai hệ thống này quyết định tuổi thọ và hiệu suất của động cơ.
1. GIỚI THIỆU CHUNG

## Slide 4
PHẦN 1
HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 5
Làm kín & Chống gỉ
Điền đầy khe hở giữa piston-xéc măng-xi lanh và ngăn oxy hóa bề mặt chi tiết.
Giảm ma sát
Tạo màng dầu ngăn cách các bề mặt kim loại tiếp xúc trực tiếp.
Làm mát
Mang nhiệt từ các chi tiết nóng về cacte để tỏa nhiệt.
Làm sạch
Cuốn trôi các mạt kim loại và muội than sinh ra khi làm việc.
2. NHIỆM VỤ HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 6
Bôi trơn vung té
Sử dụng thìa hất dầu ở đầu to thanh truyền để vẩy dầu lên chi tiết (Dùng cho động cơ nhỏ).
Bôi trơn cưỡng bức
Dùng bơm dầu để đẩy dầu có áp suất đến các bề mặt ma sát (Phổ biến nhất trên ô tô).
3. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 7
1. Cacte (Thùng chứa dầu).
2. Lưới lọc thô (Phao hút dầu).
3. Bơm dầu (Cung cấp áp suất).
4. Bầu lọc tinh (Lọc tạp chất nhỏ).
5. Các đường dẫn dầu và van điều áp.
6. Đồng hồ báo áp suất dầu.
4. CẤU TẠO HỆ THỐNG BÔI TRƠN

## Slide 8
Nằm dưới đáy động cơ, là nơi chứa toàn bộ lượng dầu bôi trơn và lắng đọng cặn bẩn.
Có các vách ngăn để tránh dầu bị sóng sánh quá mạnh khi xe di chuyển.
Vỏ ngoài thường có cánh tản nhiệt để làm mát dầu bằng không khí.
5. CACTE DẦU (OIL PAN)

## Slide 9
Các loại bơm phổ biến:
Bơm bánh răng (Gear pump).
Bơm Rotor (Trochoid pump).
Bơm được dẫn động từ trục khuỷu hoặc trục cam để tạo áp suất dầu (thường từ 2-4 bar).
6. BƠM DẦU (OIL PUMP)

## Slide 10
Ngăn chặn bụi bẩn, mạt sắt đi vào các khe hở của chi tiết máy.
Lõi lọc thường làm bằng giấy đặc biệt.
Có van an toàn (Bypass valve): Khi lọc bị tắc, van mở cho dầu đi thẳng để tránh bó máy.
7. BẦU LỌC DẦU (OIL FILTER)

## Slide 11
Dầu sau khi qua lọc tinh sẽ được đưa vào "đường dầu chính" chạy dọc thân máy.
Trục khuỷu
Bôi trơn các cổ trục và chốt khuỷu.
Trục cam
Bôi trơn các vấu cam và gối đỡ trục cam.
Piston
Phun dầu lên thành xi lanh và chốt piston.
8. ĐƯỜNG DẪN DẦU CHÍNH

## Slide 12
Đèn cảnh báo áp suất dầu (Oil Pressure Light) trên bảng taplo.
Nếu đèn sáng đỏ khi máy đang nổ: Dừng xe ngay lập tức.
Nguyên nhân: Thiếu dầu, hỏng bơm, tắc lọc hoặc hỏng cảm biến.
9. KIỂM SOÁT ÁP SUẤT DẦU

## Slide 13
Chu trình: Cacte -> Lọc thô -> Bơm dầu -> Lọc tinh -> Đường dầu chính -> Các chi tiết ma sát -> Tự chảy về Cacte.
Khi áp suất quá cao (máy nổ tốc độ lớn), van điều áp sẽ mở để dầu hồi về trước bơm, bảo vệ hệ thống không bị vỡ ống dẫn.
10. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

## Slide 14
Tiêu chuẩn độ nhớt SAE (Society of Automotive Engineers):
Ví dụ: 10W-40.
10W: Khả năng khởi động lạnh (Winter).
40: Độ nhớt ở nhiệt độ làm việc (100°C).
11. DẦU BÔI TRƠN (ENGINE OIL)

## Slide 15
Thông thường thay dầu sau mỗi 5,000 - 10,000 km tùy loại dầu và điều kiện vận hành.
Kiểm tra mức dầu bằng que thăm dầu (Dipstick) hàng tuần.
Luôn thay lọc dầu sau mỗi 2 lần thay nhớt.
12. BẢO DƯỠNG THAY DẦU

## Slide 16
Hiện tượng | Nguyên nhân
Hao hụt dầu nhanh | Rò rỉ phớt dầu, cháy dầu (hở xéc măng)
Áp suất dầu thấp | Bơm hỏng, khe hở ổ trục quá lớn
Dầu bị biến chất nhanh | Lọt khí cháy xuống cacte, quá nhiệt
Dầu có màu cà phê sữa | Lọt nước làm mát vào hệ thống dầu
13. CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP

## Slide 17
PHẦN 2
HỆ THỐNG LÀM MÁT

## Slide 18
Hấp thụ nhiệt từ các chi tiết của động cơ và tỏa ra môi trường bên ngoài.
Giữ cho động cơ làm việc ở nhiệt độ ổn định, tránh quá nhiệt gây cháy piston, bó máy.
Giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ làm việc khi mới khởi động lạnh.
14. NHIỆM VỤ HỆ THỐNG LÀM MÁT

## Slide 19
Bằng không khí
Dùng cánh tản nhiệt trên thân máy. Đơn giản nhưng hiệu quả thấp (Xe máy, máy nổ nhỏ).
Bằng chất lỏng
Dùng nước/dung dịch tuần hoàn. Hiệu quả cao, ổn định (Hầu hết ô tô hiện nay).
15. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG LÀM MÁT

## Slide 20
1. Két nước (Radiator).
2. Bơm nước (Water Pump).
3. Van hằng nhiệt (Thermostat).
4. Quạt làm mát (Cooling Fan).
5. Bình nước phụ (Expansion tank).
6. Áo nước (Water jackets) bao quanh xi lanh.
16. CẤU TẠO HỆ THỐNG LÀM MÁT

## Slide 21
Bộ trao đổi nhiệt chính, gồm nhiều ống nhỏ và lá tản nhiệt mảnh bằng nhôm/đồng.
Nước nóng đi từ trên xuống và được làm nguội bởi gió luồn qua khe tản nhiệt.
Nắp két nước có van áp suất để nâng điểm sôi của nước.
17. KÉT NƯỚC (RADIATOR)

## Slide 22
Thường là loại bơm ly tâm, được dẫn động bằng dây đai cam hoặc đai ngoài.
Nhiệm vụ: Đẩy nước tuần hoàn liên tục trong hệ thống.
Hư hỏng: Rò rỉ phớt, mòn cánh bơm, kêu ổ bi.
18. BƠM NƯỚC (WATER PUMP)

## Slide 23
Đóng/mở đường nước dựa trên nhiệt độ để kiểm soát hướng đi của nước.
Nhiệt độ thấp (< 80°C): Van đóng, nước đi tắt về bơm (Vòng tuần hoàn nhỏ).
Nhiệt độ cao (> 85°C): Van mở, nước đi ra két nước để tản nhiệt (Vòng tuần hoàn lớn).
19. VAN HẰNG NHIỆT

## Slide 24
Hỗ trợ két nước tản nhiệt khi xe chạy chậm hoặc dừng đỗ.
Quạt cơ
Gắn trực tiếp vào trục bơm nước, quay liên tục theo máy.
Quạt điện
Điều khiển bằng cảm biến nhiệt độ, chỉ quay khi nước quá nóng.
Quạt ly tâm
Có khớp nối chất lỏng, tự động thay đổi tốc độ quạt.
20. QUẠT LÀM MÁT

## Slide 25
Dự trữ nước và cân bằng áp suất hệ thống.
Khi nóng, nước nở ra đẩy vào bình phụ.
Khi nguội, áp suất âm hút nước từ bình phụ trở lại két nước.
Luôn duy trì mức nước giữa vạch MIN và MAX.
21. BÌNH NƯỚC PHỤ

## Slide 26
Thành phần: Nước cất + Ethylene Glycol + Chất phụ gia chống gỉ.
Tăng điểm sôi (> 110°C).
Hạ điểm đóng băng (< 0°C).
Bảo vệ áo nước không bị đóng cặn và ăn mòn.
22. DUNG DỊCH LÀM MÁT

## Slide 27
23. HAI VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC

## Slide 28
1. Két nước bị tắc/bẩn bên ngoài.
2. Van hằng nhiệt bị kẹt (Kẹt đóng gây quá nhiệt).
3. Bơm nước bị hỏng/rò rỉ.
4. Quạt làm mát không quay.
5. Rò rỉ nước ở các đường ống cao su.
24. CÁC HƯ HỎNG HỆ LÀM MÁT

## Slide 29
Thay nước làm mát định kỳ sau mỗi 40,000 - 60,000 km hoặc mỗi 2 năm.
Kiểm tra tình trạng ống dẫn: Không được nứt, cứng hay phù.
Vệ sinh bên ngoài két nước bằng vòi xịt nước áp suất nhẹ.
Kiểm tra nắp két nước và van áp suất định kỳ.
25. BẢO DƯỠNG HỆ LÀM MÁT

## Slide 30
Khi kim nhiệt độ báo đỏ:
Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối không mở nắp két nước khi máy đang nóng. Nước sôi áp suất cao sẽ phun gây bỏng nặng.
Dừng xe an toàn, mở nắp capo nhưng không tắt máy ngay (để quạt tiếp tục quay).
Kiểm tra quạt có quay không, có rò rỉ nước không.
Đợi máy nguội hẳn mới châm thêm nước.
26. CHẨN ĐOÁN & XỬ LÝ

## Slide 31
TỔNG KẾT
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!
Liên hệ giải đáp: [Thông tin giảng viên]
Hệ thống bôi trơn và làm mát là "máu" và "mồ hôi" của động cơ ô tô. Việc bảo dưỡng đúng cách hai hệ thống này giúp xe vận hành bền bỉ và tiết kiệm chi phí sửa chữa.

## Slide 32
https://www.simerics.com/wp-content/uploads/2016/05/web_lube_sys_ani1.gif
Source: www.simerics.com
https://euassets.gulfoilltd.com/gulfoilltd.com/files/inline-images/AdobeStock_506922023_0.webp?VersionId=WMhOTriUhid6aaTMSVCgZ28zucm1js97
Source: www.gulfoilltd.com
https://makerworld.bblmw.com/makerworld/model/USfa2dbb84f7852/design/b5e7752eae2369fa.png
Source: makerworld.com
https://c8.alamy.com/compde/w6ydpd/auto-olfilter-auf-weiss-isoliert-darstellung-der-einzelteile-3d-darstellung-w6ydpd.jpg
Source: www.alamy.de
https://www.dickersonauto.com/Files/EmailCampaigns/Common%20Dashboard%20Lights%20Infographic-1.jpg
Source: www.dickersonauto.com
https://penriteoil.com.au/assets/wiki_imgs/vbPGa02nIR
Source: penriteoil.com.au
IMAGE SOURCES

## Slide 33
https://www.samarins.com/maintenance/images/oil-on-dipstick.jpg
Source: www.samarins.com
https://www.bgprod.com/bg-master/uploads/Cooling-System-diagram-600x300-01.jpg
Source: bgfindashop.com
https://i.ebayimg.com/images/g/DbsAAOSwLzJl9K3p/s-l1200.jpg
Source: www.ebay.com
https://autoprotoway.com/wp-content/uploads/2024/12/types-of-water-pump.jpg
Source: autoprotoway.com
https://www.certifiedautoca.com/wp-content/uploads/2020/05/When-Good-Thermostats-Go-Bad.png
Source: www.certifiedautoca.com
https://lube-squad.com/public/storage/articles/July2025/e8zGApHqKnjsU6ZUUGDw.png
Source: lube-squad.com
IMAGE SOURCES

## Slide 34
https://www.garimaglobal.com/blogs/wp-content/uploads/2024/08/how-the-coolant-circulates.webp
Source: www.garimaglobal.com
https://www.hbautoandac.com/Files/Images/Blog/AdobeStock_529959077.jpeg
Source: www.hbautoandac.com
IMAGE SOURCES